## Slide 1
Esse material foi desenvolvido pela Escola da Prevenção.
Obrigado por apoiar nossa missão.
Conheça mais produtos em nosso site
www.escoladaprevencao.com
Obrigado!
Herbert Bento da Escola da Prevenção
TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

## Slide 2
Trava quedas retrátil com 10m de cabo de aço. Possui duplo sistema de segurança, confeccionado em alumínio de alta resistência, permite ancoragem superior e inferior, totalmente automático para subir e descer e em caso de queda possui sistema de travamento que amortece o tranco de parada. Acompanha dois mosquetões de aço com dupla trava de segurança oval de 18mm, destorcedor de cabo e bolsa para acondicionamento. Com resistência superior a 15KN. Peso igual a 7,1Kg.
DESCRITIVO

## Slide 3
Esse material foi desenvolvido pela Escola da Prevenção.
Obrigado por apoiar nossa missão.
Conheça mais produtos em nosso site
www.escoladaprevencao.com
Obrigado!
Herbert Bento da Escola da Prevenção
APLICAÇÃO
ESTE EQUIPAMENTO SERVE PARA TRABALHOS
Telhados
Escadas tipo marinheiro
Carga e descarga de caminhões
Manutenção em aeronaves e navios
Trabalho em fachadas, andaimes e torres
Descida em local confinado
SITUAÇÕES ONDE HAJA RISCO DE QUEDA

## Slide 4
      UTILIZAÇÃO EM PONTO FIXO

## Slide 5
      UTILIZAÇÃO EM PONTO MÓVEL

## Slide 6
CERTIFIQUE-SE DE QUE O EQUIPAMENTO ADQUIRIDO É REALMENTE COMPATÍVEL COM OS DEMAIS ELEMENTOS ASSOCIADOS A ESTE PRODUTO.
ATENÇÃO:
As atividades em altura são disciplinas perigosas que podem provocar acidentes e ferimentos graves.
Pratique o uso deste EPI e certifique-se de ter entendido completamente seu funcionamento. No caso de dúvida, não corra riscos mas informe-se!
Durante a utilização, proteja o seu EPI contra qualquer risco relacionado com o ambiente de trabalho:
CHOQUE TÉRMICO, ELÉTRICO OU MECÂNICO, PROJEÇÃO DE ÁCIDO, ETC.
NOTAS
IMPORTANTES

## Slide 7
Aspecto geral do equipamento, cabo de aço, capa protetora, mosquetões, sem desgastes expressivos e ausência de marca de corrosão ou deformação.
Mosquetões colocados corretamente e travados.
Sistema de travamento funcionando.
INSPEÇÃO ANTES DO USO

## Slide 8
Este equipamento opera com um sistema de mola retrátil e com um sistema de engrenagens que permite seu travamento em caso de uma queda. Possui dois mosquetões um acima que permite sua ancoragem em um ponto de fixação e um inferior que deve ser conectado ao cinturão de segurança em sua argola dorsal.
INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO
FIXAÇÃO AO CINTO

## Slide 9
O cabo de aço fica sempre recolhido, e quando em operação sempre esticado. Ao término de sua operação nunca deixar que o cabo seja recolhido com muita velocidade, pois isto pode danificar o aparelho, e sempre em repouso o cabo deve permanecer totalmente recolhido.
INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO
CABO MANTIDO ESTICADO FORA DE UTILIZAÇÃO
INCORRETO

## Slide 10
      CABO MANTIDO ESTICADO QUANDO O EQUIPAMENTO ESTÁ FORA DE UTILIZAÇÃO
INCORRETO

## Slide 11
      CABO MANTIDO RECOLHIDO QUANDO O EQUIPAMENTO ESTÁ FORA DE UTILIZAÇÃO
NÃO SE ESQUEÇA:
CABO ESTICADO SÓ COM O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO
Cordão acessório fixado próximo ao solo para puxar o mosquetão ao início da utilização do equipamento BSA-10 Trava-Quedas Retrátil

## Slide 12
Este EPI deve ser examinado, pelo menos uma vez por ano ou após ter sido utilizado para deter massa superior a 40 kg, pelo fabricante ou por uma pessoa ou representante autorizado, devendo a verificação ser registrada na ficha entregue anexo.
DE ACORDO COM A NBR 14628 DE DEZ/2005 - ABNT
IMPORTANTE

## Slide 13
CONTROLE DE MANUTENÇÃO / MAINTENANCE CONTROL |  |  |  |  | 
DATA / DATE | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | AÇÃO / ACTION |  | INSPETOR DE QUALIDADE QUALITY INSPECTOR
 | APROVADO APPROVED | REJEITADO REPROVED | REFORMADO MAINTENANCE | DESTRUÍDO DESCARD | 

## Slide 14
A resistência do ponto de fixação deve
em todos os casos ser superior a 15 KN
Situar-se acima do operador
PONTO
DE FIXAÇÃO

## Slide 15
No eixo vertical do plano de trabalho,
ângulo máximo ± 30º.
PONTO
DE FIXAÇÃO E UTILIZAÇÃO

## Slide 16
Lubrificar regularmente o eixo central com óleo de máquina, sem abrir o equipamento, para garantir um completo e perfeito funcionamento do equipamento.
MANUTENÇÃO
PERIÓDICA
ATENÇÃO
NUNCA ABRIR O EQUIPAMENTO

## Slide 17
Nunca utilize solventes ácidos ou básicos e não mergulhe-o em água.
Deixe-o secar em local ventilado e distante de qualquer fogo direto ou de qualquer outra fonte de calor. Arrume-o em local abrigado da umidade e dos raios ultravioletas. Esta é a condição ideal de uso.
Evite qualquer atmosfera corrosiva, com excesso de aquecimento ou resfriamento. Temperatura de uso Entre -32ºC a +50ºC
Limpe-o com água e sabão neutro com um pano macio.
CUIDADOS
COM O EPI

## Slide 18
DE IGUAL MODO, SE O MOSQUETÃO FOI UTILIZADO NO CASO DE QUEDA, É ESSENCIAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA, DE O ENVIAR PARA VERIFICAÇÃO.
No momento da conexão do mosquetão, verificar se o sistema de bloqueio está instalado corretamente e travado.
ATENÇÃO:
O mosquetão é um elemento essencial para sua segurança, por isso recomendamos:
- Atribuir o conector a uma pessoa em particular, sempre que possível;
- De o verificar antes de qualquer utilização, para se certificar nomeadamente da ausência de marcas de desgaste e do bom funcionamento do sistema de bloqueio.
MOSQUETÃO

## Slide 19
USE BEM SEU EPI E USUFRUA DE UMA COMPLETA PROTEÇÃO A SUA SAÚDE E A SUA VIDA
ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, VERIFIQUE:

## Slide 20
      PUXE O MOSQUETÃO PELO CORDÃO AUXILIAR E CONECTE-O AO CINTO

## Slide 21
      VERIFIQUE SE O MOSQUETÃO ESTÁ CORRETAMENTE CONECTADO E TRAVADO

## Slide 22
AO SUBIR NO CAMINHÃO OU NO LOCAL DE TRABALHO,
VOCÊ JÁ DEVE ESTAR CONECTADO AO EQUIPAMENTO

## Slide 23
TRABALHE LIVREMENTE E TRANQUILAMENTE,
VOCÊ ESTÁ SEGURO EM CASO DE QUEDA!!

## Slide 24
TRABALHE LIVREMENTE E TRANQUILAMENTE,
VOCÊ ESTÁ SEGURO EM CASO DE QUEDA!!

## Slide 25
TRABALHE LIVREMENTE E TRANQUILAMENTE,
VOCÊ ESTÁ SEGURO EM CASO DE QUEDA!!

## Slide 26
TRABALHO REALIZADO, SUA EXPERIÊNCIA DEVE TER SIDO CONFORTÁVEL E COM CERTEZA MUITO SEGURA!!
MAS NÃO SE ESQUECA:
APENAS RETIRE O EQUIPAMENTO QUANDO ESTIVER NO SOLO!

## Slide 27
DIFERENCIAIS DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10
ESTRUTURA EXTERNA EM ALUMÍNIO FUNDIDO
TECNOLOGIA E FABRICAÇÃO 100% NACIONAL

## Slide 28
DIFERENCIAIS DO
TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10
PROCESSO CONSTRUTIVO COM MATERIAIS DE ALTA TECNOLOGIA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA
Alumínio
Bronze
Aço Carbono
Nylon de alta resistência
Pintura Epóxi

## Slide 29
DIFERENCIAIS DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10
- Assistência técnica permanente em Pinhais-PR
- Peças de reposição para pronta entrega
- Baixo custo de peças de reposição
- Revisão Anual do Equipamento a um custo máximo de 20% do produto novo

## Slide 30
DIFERENCIAIS DO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10
GARANTIA DE 1 ANO

## Slide 31
CUIDE BEM DO SEU EPI
EM MUITOS CASOS É O MAU USO QUE DANIFICA O EQUIPAMENTO

## Slide 32
INCORRETO

## Slide 33
INCORRETO

## Slide 34
INCORRETO

## Slide 35
INCORRETO

## Slide 36
INCORRETO

## Slide 37
CERTIFICADO E APROVAÇÃO
APROVAÇÃO / CERTIFICATION | 
MODELO | BSA-10
G.A | 13719
VALIDADE | 11/09/08
LAUDO ENSAIO | 191/2003
NBR | 14628

## Slide 38
CINTO
Referência: BIG-BS-080
Cinto de segurança confeccionado em poliamida com fechos de engate rápido nas pernas e cintura, mais presilha no peito, possui ancoragem com prolongador que facilita a ancoragem do usuário observando todo o processo. Resistência superior a 15kN.
ACESSÓRIOS AO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10

## Slide 39
TROLE
Referência: BIG-BST-A2
Trole para movimentação em cabo de aço de 8 a 20mm, para prender o trava-quedas retrátil para trabalhos na vertical. Confeccionado em aço com tratamento anticorrosivo com duas roldanas em aço ou nylon de alta eficiência, com rolamentos blindados. Parafusos em aço com porcas auto travante e capacidade superior a 15 kN. Conexão do trava-quedas retrátil à linha de vida de cabo de aço.
ACESSÓRIOS AO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10

## Slide 40
TROLE
Referência: BIG-I3, I4, I5, I6
Trole para movimentação em viga I de 3",4" ou 6", para prender o trava-quedas retrátil para trabalhos na vertical. Confeccionado em aço com tratamento anticorrosivo com 4 roldanas em nylon de alta eficiência, com rolamentos blindados. Parafusos em aço com porcas auto travante e capacidade superior a 15 kN. Conexão do trava-quedas retrátil a linha de vida feita em viga I de 3", 4" ou 6" 1ª alma.
ACESSÓRIOS AO TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL BSA-10

## Slide 41
OBRIGADO!